## Slide 1: TRABAJO PRACTICO 3 FISICA DISEÑO INDUSTRIAL

## Slide 2
1-Un caudal de agua circula por una tubería de 1 cm2 de sección interior a una velocidad de 0,5 m/s. Si deseamos que la velocidad de circulación aumente hasta los 1,2 m/s, ¿Qué sección ha de tener tubería que deberemos conectar a la anterior?¿Cúal es el caudal que recorre la cañería?
Caudal= A1x V1= A2xV2
A1x V1= A2xV2 = Q (CAUDAL)
Planteando la ecuación de continuidad resulta: 1 cm2 x 0,5 m/s= A2x 1,2 m/s
A2= =0,4166 cm2
Q=x 0,5 m/s= x 1,2 m/s=0, 00005 m3/s o bien 0,05 l/s

## Slide 3
2-Una cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 100 cm3 a una presión de 750 mm Hg. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,5 atm.si la temperatura es constante?
A temperatura y masa constantes es factible aplicar la ley de Boyle: P1.V1 = P2.V2
Como unidad de presión podemos usar mm Hg o atmósferas.
Utilizaremos mmHg
Como 1 atm = 760 mm Hg,
1,5 atm= x mm Hg
X= = 1.140 mmHg sustituyendo en la ecuación de Boyle:
750mmHgx100cm3= 1.140 mmHgx V2
V2= = 65,7895cm3

## Slide 4
3-Un cubo de hierro de 20 cm de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso con una magnitud de 560 N, calcular:
Determina el empuje que recibe el cuerpo
Datos:
Vol= 0,2mx0,2mx0,2m= 0,008m3
E menor que peso del cubo
Pe agua= 1.000 kgf/m3= 10.000 N/m3
Empuje= Pe xVolumen = 10.000 N/m3x 0,008m3 = 80N recuerda que el empuje es una fuerza
4- Una varilla de hierro mide, a -10ºC, 12m de longitud.
Determina su longitud (en cm) a una temperatura de 40ºC. λhierro=1,17x10-5 1/ºC
Tf= 40ºC
Ti= -10ºC
Lf= Li(1+λ ) = 1.200 cm( 1+ 1,17x10-5 1/ºC (40ºC +10ºC))=1200,70cm

## Slide 5
5-Una tapa metálica de 2m2 sufre un incremento de temperatura de 50ºC y alcanza una superficie final de 2,020m2. Determina el coeficiente de dilatación lineal del material.
Sf= Si(1+2λ ) =
2,020m2= 2m2(1+2λ )
= (1+2λ ) -1= 2λ
λ = =

## Slide 6
6- Un cubo de hierro presenta un volumen de 50cm3 a 70ºC. ¿Cual habrá sido la temperatura final si su volumen es ahora de 48,0089 cm3?
Vf= Vi(1+3λ ) =
48,0089 cm3= 50 cm3(1+3λ )) =
= (1+3λ )) -1= 3x 1,17X10-5 1/ºC )
-1= 3x 1,17X10-5 1/ºC xtf -3x 1,17X10-5 1/ºCx70ºC
Calculamos :
-0,039822 =0,0000351tf - 0,002457
(-0,039822+0,002457)/0,0000351=tf
tf =-1064,53ºC

## Slide 7: EJERCICIOS DE APLICACIÓN AL DISEÑO INDUSTRIAL
TRABAJO PRACTICO NÚMERO 3

## Slide 8
1-La estructura principal de una heladera consiste en seis caras metálicas sometidas a constantes cambios de temperatura, por ello, se requiere saber:
a- ¿Cuál será la variación del volumen del artefacto cuando se llega a una temperatura de 21º C ?. Se sabe que a una temperatura de 4º C las dimensiones son las que se presentan en la fotografía. El dato que se solicita es necesario para diseñar el mueble bajo mesada que alojará a este producto.
b- Exprese esa variación de volumen en m3 y notación científica
c- ¿Cuál será la capacidad del electrodoméstico en litros?
Solución
a‐
Coef dilat acero(λ): 3,45 x 1/ºC x 10‐7
Ti: 4° C TF :21° C
Vol inicial: 48,2cm x 51,9cm x 86,2cm = 215.636,196 cm3
Volumen final= 215.636,196 cm3 (1+3x3.45 ºC‐1 x 10‐7 x17°C)= 215.639,990 cm3
Variación de volumen= Vol final‐ Vol inicial= 215.639,990 cm3 - 215.636,196 cm3 = 3,7941188686 cm3
b‐ 3,7941188686 cm3 0,0000037941188686 m3 3,7941188686 x10‐6 m3
c‐ 1.000 l‐‐‐‐ 1m3
xl ‐‐‐‐‐ 0,215.636196 m3 cap= 216 litros aprox

## Slide 9
2-La heladera del punto anterior debe ser ubicada sobre una superficie de madera de Roble cuya resistencia a la compresión es de 580 kgf/ cm2. Teniendo en cuenta que el producto pesa 26 kgf, determina:
a- ¿Cuál será la presión ejercida por la heladera sobre la superficie de madera? para evitar futuros daños en la superficie?
b- El valor obtenido en el punto a- ¿Supera la resistencia de la madera de roble? Nota: Las dimensiones de la heladera siguen siendo las que se muestran en el ejercicio anterior:
48,2cm x 51,9cm x 86,2 cm
a-Pr=26 kgf/ 2501,58 cm2 Presión= Fuerza/sup. de apoyo
Pr= 0,01039 kgf/cm2
FIJENSÉ QUE AQUÍ NO RESPETAMOS LA CONCORDANCIA DE UNIDADES PORQUE LA TABLA DE LA QUE SE EXTRAJO LA RESISTENCIA LA COMPRESIÓN DABA LA MISMA EN Kgf /cm2
Sup. De la base =48,2cm x 51,9cm= 2501,58 cm2
Sup. De la base = 2501,58 cm2
b‐ NO, Porque es menor que 580kgf/cm2

## Slide 10
3) Para la producción de uno de los componentes de aluminio de la heladera debe fundirse un fragmento de 1,233 kg de dicho material.
a-Es necesario conocer la cantidad de calor necesaria para realizar esta etapa de la producción.
Coef fusión Al: 94 cal/g
Solución:
Cantidad de calor de fusión: masax coeficiente de fusión del material
1,233Kg es equivalente a 1.233,00 g
Qf= 1.233,00g x 94 cal/g
Qf= 115.902 cal

## Slide 11
4- Por un determinado sector del condensador del artefacto, circula líquido refrigerante con un caudal constante. Este sector se subdivide en dos secciones. Una de ellas de 6mm2 , en la que la velocidad del fluido es de 9 m/s y la segunda de 3 mm2.
Entonces:
a-¿Cuál será la velocidad del fluido en la sección de 3mm2? Este dato es necesario para comprobar la resistencia del material que compone este sector del condensador.
b- ¿Cuál será el caudal que circula por ese sector del condensador? Expresa el resultado en litro/s.
a) Recurrimos a la ecuación de continuidad: A1x V1= A2xV2 = Q (CAUDAL) (1)
Donde A1 = 6mm2 ; V1= 9 m/s y A2= 3 mm2
Reemplazando en la ecuación (1 )
6mm2 x 9 m/s = V2 x 3 mm2
V2 = = 18 m/s
b) Q= V2xA2= 0,000003m2 x18m/s=0,000054m3 /s
1 m3/s equivale a 1000 litros por segundo serán entonces 0,054litros/s

## Slide 12
Se requiere diseñar un molde (cubetera) de un polímero a determinar. El recipiente deberá alojar agua (hasta 173 g) y soportar variaciones de temperatura que irán entre los 3°C hasta los -10°C.
a- Es necesario determinar cuántas calorías son necesarias para que se produzca esta diferencia de temperatura en el agua (llevándola del estado líquido al sólido), para luego proceder a determinar que polímero será más adecuado utilizar en este caso.
a)
Q1=173 gx 0,53 x10ºC= 916,9 cal
Ql=173g x 80 cal/g=13.840 cal
Q2=173gx 1 cal/g C° x 3°C= 519 cal
Qtotal= 916,9cal+13814cal+519cal= 15.275,90 cal
 | CALOR ESPECÍFICO HIELO | CALOR ESPECÍFICO AGUA | CALOR LATENTE AGUA | CALOR TOTAL
 | Ce hielo: 0,53 cal/g°C | Ce agua: 1 cal/g°C | Ql: 80 cal/g | Qt= Q1+Ql+Q2